załącznik nr 2

ZSZ1.27/272/B5

Specyfikacja sprzętu na

zakup i dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych  z przeznaczeniem do prowadzenia zajęci w zawodzie technik geodeta w Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

| Lp. | Nazwa | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Liczba | Cena oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TABELA NR I Stawka VAT |  | Cena jednostkowa | Cena ogółem |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |
| 1 | Tachimetr elektroniczny | Pomiar na lustro – do 3000 metrów Pomiar bezlustowy do 400 metrów Dokładność pomiaru kątów – 2” Kompensator - czteroosiowy Laser zgodny z normą ISO 60825-1 Rozmiar plamki lasera z odległości 50 metrów - 12 x 24 mm Wyświetlacz - 3.5" Q-VGA, kolorowy dotykowy ekran (320 x 240 pikseli) 10 linii x 30 znaków, podświetlany System operacyjny tachimetru – Windows CE Wewnętrzna Pamięć – 2GB Czas Pracy – 8h Typ spodarki – laserowa Waga bez spodarki i baterii – 5,3 kg Bluetooth Port USB | 2 |  |  |  |  |
| 2 | niwelator | powiększenie lunety minimum 20x, Silna i jasna optyka - Precyzyjnie pracujący magnetyczny kompensator - Wysoka norma IPX6 - w ten sposób sprzętem można pracować w każdych warunkach Większość obudowy wykonana z aluminium, górny korpus z wytrzymałego tworzywa Średnica obiektywu 42mm Kompensator: tłumiony magnetycznie Podział kola poziomego: grady Dokładność podwójnej niwelacji ± 2,5 mm Stała mnożenia 100 Stała dodawania 0 Wymiary 220 x 140 x 150 mm Waga 1,7 kg zapewniona obsługa gwarancyjna i serwisowa. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | tyczka teleskopowa do pryzmatu | Z trzpieniem typu Leica Tyczka wykonana z anodowane aluminium -Technologia absorbująca bezwładne opadanie tyczki -Grawerowany podział na tyczce -Końcówka grota wykonana ze stali nierdzewnej, twardy metal daje wieloletnią żywotność. gumowa obejma do trzymania lustra zaciski motylkowe dokładność libelli 8” | 3 |  |  |  |  |
| 4 | pryzmat w oprawie | kompatybilny z tyczką teleskopową, Na trzpień typu Leica pojedynczy. Pryzmat okrągły z plastikowa tarczą celowniczą w kolorze czerwonym. Dokładność koncentrowania wiązki lasera 2 mm, maksymalny zasięg przy pomocy standardowego pomiaru odległości 2500 m. | 3 |  |  |  |  |
| 5 | mini pryzmat realizacyjny w oprawie | libela pudełkowa, mini tyczka cztery segmenty po 30 cm każdy z grotem o długości 5 cm regulacja wysokości pryzmatu na mini tyczce (opcja). Stała lustra 0 oprawa lustra o wymiarach na 61 mm 99 mm średnica lustra 27 mm | 1 |  |  |  |  |
| 6 | łata niwelacyjna | aluminiowa teleskopowa, minimalna wysokość 5,00 m, kwadratowy zatrzask libella do tyczki w komplecie komplet stanowią 2 łaty libella do łaty w komplecie W zestawie pokrowiec do łaty krawędzie sekcji zabezpieczone przed uszkodzeniem nakładkami z tworzywa | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Stojak do tyczki (łaty) | z klipsem umożliwiającym mocowanie tyczki (łaty), Wysokość 1 metr Kolor nóg pomarańczowy komplet stanowią 2 stojaki. | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Ruletka geodezyjna | taśma stalowa, powlekana poliamidem posiadająca certyfikat CE podział milimetrowy, długość minimalna 30 m. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Ruletka geodezyjna | taśma stalowa, powlekana poliamidem posiadająca certyfikat CE podział milimetrowy, długość minimalna 50 m. | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Podstawka pod statyw | Trójramienna z rzepami | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Szkicownik A4 | drewniany, format A4 | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Dalmierz laserowy | libela pudełkowa, pomiar odległości do 70 metrów Dokładność pomiarowa, typ.: ± 1,5 mm Czas pomiaru, typ.: < 0,5 s Wymiary Długość: 100 mm Szerokość: 59 mm, Wysokość: 32 mm zawierający oprogramowanie: Pomiar odległości. Pomiar powierzchni. Pomiar kubatury. Pomiar ciągły. Pomiar pośredni. Dodawanie i odejmowanie wyników pomiarów. Pomiar powierzchni ścian. Pomiar minimalnej odległości. Pomiar maksymalnej odległości. zapewniona obsługa gwarancyjna i serwisowa. | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Statyw do niwelatora | Regulacja Wysokości za pomocą zacisków mimośrodowych. Przeguby i groty stopek wykonane zostały z metalu dla zwiększenia trwałości. Gwint 5/8" W zestawie pasek do noszenia na ramieniu. Wysokość robocza: 97 - 160 cm Maksymalna wysokość robocza: 160 cm Wysokość po złożeniu: 97 cm Waga: 4,1 kg Głowica w kształcie trójkąta. O wymiarze 139 mm. | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Tyczki geodezyjne | komplet stanowią 4 tyczki.wraz 2 przedłużkami i pokrowcem Tyczki składane grot w grot Przekrój poprzeczny rury: 24 mm x 0,8 mm Waga tyczki 2m : 1200g | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Żabka niwelacyjna | Żeliwny korpus Wymiary podstawy (długość boku) 190mm Ilość trzpieni - 2 Średnica trzpieni 20mm Masa 3kg komplet stanowią 2 żabki. | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Szpilki geodezyjne | komplet stanowi 11 szpilek i 2 kółka. Stalowe długość 500 mm | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Kaski | Standardowa długość daszka Więźba plastykowa 6 punktowa Regulacja obwodu nagłowia w formie przesuwnej w zakresie 54-62 cm Rynienka przeciwdeszczowa Napotnik tekstylny chłonie pot z czoła Kask roboczy posiada wentylację boczną - obniżającą temperaturę i wilgotność pod czaszą Hełm zgodny z normą: EN-397:2012 + A1:2012 oraz Dyrektywą 89/686/CEE, charakterystyka i wymagania techniczne według CE-1036. | 30 |  |  |  |  |
| 18 | Kamizelki odblaskowe z nadrukiem | Kamizelka odblaskowa z napisem GEODETA na plecach i z przodu po lewej stronie. | 30 |  |  |  |  |
| 19 | Podziałka tranwersalna+cyrkiel |  | 30 |  |  |  |  |
| 20 | Winkalk | Wersja bazowa wraz z dodatkowymi modułami ze zniżką na cele edukacyjne | 16 |  |  |  |  |
| 21 | MikroMap | Wersja bazowa wraz z dodatkowymi modułam ze zniżką na cele edukacyjne | 16 |  |  |  |  |