załącznik nr 2

Specyfikacja sprzętu teleinformatycznego

| Lp. | Nazwa | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Liczba | Cena oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TABELA NR I Stawka VAT |  | Cena jednostkowa | Cena ogółem |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |
| 1 | centrala telefoniczna z możliwością przywracania ustawień początkowych | 2 analogowe linie miejskie POTS, 2 analogowe linie wewnętrzne, 2 cyfrowe linie wewnętrzne ISDN (dostęp BRA z możliwością konfiguracji jako port wewnętrzny lub zewnętrzny) 2 abonentów VoIP, 2 kanały VoIP 2 porty cyfrowych telefonów systemowych wykorzystujących jedną parę przewodów komplet kabli połączeniowych, instrukcja obsługi w języku polskim, oprogramowanie na komputer pracujący na stanowisku utrzymaniowym do budowania i konfigurowania sieci | 15 |  |  |  |  |
| 2 | aparat telefoniczny analogowy | wybieranie tonowe (DTMF) odbiór sygnalizacji CLIP w systemie FSK, wewnętrzna książka telefoniczna, pamięć historii połączeń, funkcje Flash, Pause, Mute, wyświetlacz LCD, komplet kabli połączeniowych, instrukcja obsługi w języku polskim | 30 |  |  |  |  |
| 3 | aparat telefoniczny cyfrowy ISDN | telefon cyfrowy dla kanałów ISDN, obsługa do numerów MSN, wewnętrzna książka telefoniczna, tryb głośnomówiący, wyświetlacz LCD, SMS, prezentacja numeru przychodzącego CLIP, współpraca ze słuchawkami nagłownymi, komplet kabli połączeniowych, instrukcja obsługi w języku polskim. | 15 |  |  |  |  |
| 4 | aparat telefoniczny systemowy | kompatybilny z centralą telefoniczną, połączenie z centralą jedną parą przewodów, tryb głośnomówiący, wyświetlacz LCD, prezentacja numeru przychodzącego CLIP sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich, dostęp do dwóch książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych, optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń, podręczny spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych, konfiguracja jako interkom, ustawienia telefonu przechowywane w centrali, możliwość programowania ustawień programem konfiguracyjnym centrali, współpraca ze słuchawkami nagłownymi, komplet kabli połączeniowych, instrukcja obsługi w języku polskim | 15 |  |  |  |  |
| 5 | aparat telefoniczny VoIP | sygnalizacja DSS1, protokół SIP, wyświetlacz LCD, obsługa kilku kont VoIP, wewnętrzna książka telefoniczna, programowalne klawisze funkcyjne, pamięć historii połączeń, zasilanie 230V/50Hz, menu wyświetlacza w języku polskim, współpraca ze słuchawkami nagłownymi, połączenia trójstronne, poczta głosowa z obsługą MWI, zarządzanie kontami VoIP podczas obsługi połączeń, konfiguracja aparatu z poziomu przeglądarki internetowej, komplet kabli połączeniowych, instrukcja obsługi w języku polskim | 15 |  |  |  |  |
| 6 | centrala telefoniczna z możliwością przywracania ustawień początkowych | nie mniej niż 8 analogowych linii miejskich POTS, nie mniej niż 12 analogowych linii wewnętrznych, nie mniej niż 8 cyfrowych linii wewnętrznych ISDN (dostęp BRA z możliwością konfiguracji jako port wewnętrzny lub zewnętrzny), nie mniej niż 12 abonentów VoIP, nie mniej niż 6 kanałów VoIP, nie mniej niż 4 porty cyfrowych telefonów systemowych wykorzystujących jedną parę przewodów, komplet kabli połączeniowych, instrukcja obsługi w języku polskim, oprogramowanie na komputer pracujący na stanowisku utrzymaniowym do budowania i konfigurowania sieci. Warunki gwarancji Okres gwarancji: min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta – reakcja następny dzień roboczy (on-site next business Day) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta centrali telefonicznej – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta centrali telefonicznej, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przyjmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Wsparcie techniczne producenta Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta centrali telefonicznej (w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia na weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania oraz czasu obowiązywania i typu udzielonej gwarancji. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | słuchawki z mikrofonem | nauszne półotwarte, pasmo przenoszenia słuchawek w przedziale przynajmniej 18 ~ 22000 Hz, impedancja słuchawek przynajmniej 32 Ohm, pasmo przenoszenia mikrofonu w przedziale przynajmniej 50 ~ 16000 Hz, czułość mikrofonu przynajmniej -38 dB, regulacja głośności, chowany mikrofon, z możliwością podłączenia do stacji roboczej, instrukcja obsługi w języku polskim | 15 |  |  |  |  |
| 8 | szkolenie z obsługi central telefonicznych wraz z certyfikatem potwierdzającym ukończenie szkolenia. | dla pięciu pracowników szkoły w ilość 10 godzin | 1 |  |  |  |  |
|  |  | TABELA NR I Stawka 0% |  |  |  |
| 9 | ruter | co najmniej 4 interfejsy z możliwością ustawienia routingu statycznego i dynamicznego na każdym z interfejsów (obsługa co najmniej protokołów RIPv2, OSPF), co najmniej 2 interfejsy Fast Ethernet, co najmniej 2 interfejsy szeregowe (serial) WAN, port szeregowy do zarządzania, usługi: NAT, DHCP, możliwość tworzenia access list komplet kabli połączeniowych, Dokumentacja dotycząca przeprowadzania konfiguracji rutera (manual) - .instrukcja obsługi w języku polskim | 30 |  |  |  |  |
| 10 | Komputer typu serwer i system operacyjny | Typ: Komputer stacjonarny przystosowany do pracy ciągłej. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany do świadczenia usług na rzecz innych komputerów, połączonych w sieć, będzie udostępniał zasoby innym komputerom lub pośredniczył przekazywaniu danych między komputerami. Opis: Procesor Min. 4-rdzeniowy, min 3.1 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6535 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. Pamięć operacyjna 1 x 8GB 1600 MHz (lub 2 x 4GB 1600 MHz) z możliwość rozbudowy do min 16GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę Parametry pamieci masowej Minimum dwa dyski 500 GB SATA III 7200 obr./min. Możliwość rozbudowy minimum czterech dysków. Grafika Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.1 , Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, opcjonalnie wbudowany głośnik Obudowa Obudowa pracująca w pionie, posiadająca min. 2 zewnętrzne półki 5,25” oraz min. cztery wewnętrzne półki 3,5-calowe na dyski SAS, Nearline SAS lub SATA. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa umożliwia serwisowanie komputera bez użycia narzędzi lub z użyciem narzędzi oraz dawać możliwość instalacji min. czterech dysków twardych. Zasilacz o mocy minimum 305W . Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2012 R2 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) BIOS Możliwość odczytania z BIOS: Wersji BIOS Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Informacji o napędzie optycznym Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Bezpieczeństwo 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI - kontroli sekwencji bootującej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Opcjonalnie udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa Wirtualizacja: (opcjonalnie) VMware® vSphere® ESX™ i ESXi™ Red Hat Enterprise Virtualization® Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Poziom hałasu: Stan bezczynności: minimum LwA-UL = 5,0 bela; LpA = 35 dBA Warunki gwarancji Okres gwarancji: min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta - reakcja następny dzień roboczy ( on-site next business Day) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Wsparcie techniczne producenta Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Wymagania dodatkowe Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows Server 2012 R2 PL(opcjonalnie nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft), plus nośnik Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt. VGA - min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: minimum 2 porty USB 2.0 z przodu i 4 porty USB z tyłu; - port sieciowy min 2 xRJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Minimum dwie karty sieciowe 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Płyta główna z chipsetem min Intel® C202, wyposażona w: - min 2 złącza DIMM z obsługą do min 16GB pamięci RAM 1600MHz - min dwa gniazda x8 (jedno ze złączem x16), - min jedno gniazdo x4 (ze złączem x8), Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Monitor : min 19” | Typ : LCD kolorowy, panoramiczny, matryca typu IPS z podświetleniem LED; Rozdzielczość : min 1440 × 900 przy 60 Hz Jasność : min. 250 cd/m2 Kontrast : min. 1000:1 (dynamiczny 1000000:1) Czas reakcji matrycy : max 6ms Normy : ENERGY STAR®, EPEAT® Silver7, TCO Certified Displays, CEL, CECP, Dyrektywa RoHS Złącza : wejście VGA; opcjonalnie dołączane głośniki stereo (opcja), Inne : Regulacja pochylenia ekranu (tilt), regulacja wysokości (opcja), Okres gwarancji producenta - Min. 36 miesięcy, |  |  |  |  |  |